## Slide 1: 7.1 MIPS CPU概述

## Slide 2
1
7.1.3 CP0
2
7.1.4 MIPS CPU中断机制
目录 | CONTENT

## Slide 3: 7.1.3 CP0
在MIPS体系结构中，最多支持4个协处理器(Co-Processor)。其中，协处理器CP0是体系结构中必须实现的。MMU、异常处理、乘除法等功能，都依赖于协处理器CP0来实现。
MIPS的CP0包含32个寄存器。本课程仅讨论常用的一些寄存器，如表7.1.2所示。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 4
寄存器 | 寄存器功能
Register 0 | Index，作为MMU的索引用。
Register 2 | EntryLo0，访问TLB Entry偶数页中的地址低32Bit用。
Register 3 | EntryLo1，访问TLB Entry奇数页中的地址低32Bit用。
Register 4 | Context，用以加速TLB Miss异常的处理。
Register 5 | PageMask，用以在MMU中分配可变大小的内存页。
Register 8 | BadVAddr，在系统捕获到TLB Miss或Address Error这两种Exception时，发生错误的虚拟地址会储存在该寄存器中。对于引发Exception的Bug的定位来说，这个寄存器非常重要。
Register 9 | Count，这个寄存器是R4000以后的MIPS系统引入的。它是一个计数器，计数频率是系统主频的1/2。BCM1125/1250，RMI XLR系列以及Octeon的Cavium处理器均支持该寄存器。对于操作系统来说，可以通过读取该寄存器的值来获取tick的时基。在系统性能测试中，利用该寄存器也可以实现打点计数。
表7.1.2 CP0常用寄存器
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 5
Register 10 | EntryHi，这个寄存器同EntryLo0/1一样，用于MMU中。
Register 11 | Compare，配合Count使用。当Compare和Count的值相等的时候，会触发一个硬件中断(Hardware Interrupt)，并且总是使用Cause寄存器的IP7位。
Register 12 | Status，用于处理器状态的控制。
Register 13 | Cause，这个寄存器体现了处理器异常发生的原因。
Register 14 | EPC，这个寄存器存放异常发生时，系统正在执行的指令的地址。
Register 15 | PRID，这个寄存器是只读的，标识处理器的版本信息。向其中写入无意义。
Register 18/19 | WatchLo/WatchHi，这对寄存器用于设置硬件数据断点(Hardware Data Breakpoint)。该断点一旦设定，当CPU存取这个地址时，系统就会发生一个异常。这个功能广泛应用于调试定位内存写坏的错误。
Register 28/29 | TagLo和TagHi，用于高速缓存（Cache）管理。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 6
Status
这个寄存器标识了处理器的状态。其中，中断控制的8个IM位和设定处理器大小端的RE位。8个IM位，分别可以控制8个硬件中断源。RE位这个Bit可以让CPU在大端（Big Endian）和小端（Little Endian）之间切换。
Cause
在处理器异常发生时，这个寄存器标识出了异常的原因，如图7.1.2所示。其中，最重要的是从Bit2到Bit6，5个Bit的Excetion Code位。它们标识出了引起异常的原因。具体数值代表的异常类型。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 7
EPC
这个寄存器的作用很简单，就是保存异常发生时的指令地址。从这个地方可以找到异常发生的指令，再结合BadVAddr, sp, ra等寄存器，就可以推导出异常时的程序调用关系，从而定位问题的根因。
WatchLo/WatchHi
这一对寄存器可以用来设定“内存硬件断点”，也就是对指定点的内存进行监测。当访问的内存地址和这两个寄存器中地址一致时，会发生一个异常。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 8: CP0主要操作
mfc0 rt, rd 将CP0中的rd寄存器内容传输到rt通用寄存器；
mtc0 rt, rd 将rt通用寄存器中内容传输到CP0中寄存器rd；
mfhi/mflo rt 将CP0的hi/lo寄存器内容传输到rt通用寄存器中；
mthi/mtlo rt 将rt通用寄存器内容传输到CP0的hi/lo寄存器中；
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 9: CP0冒险现象
MIPS体系结构是一个无互锁，高度流水的五级pipeline架构，这就意味着，前一条指令如果尚未执行完，后一条指令有可能已经进入了取指令/译码阶段。这样，就有可能发生所谓的CP0冒险（CP0 Hazard）现象。简单地说，就是mfc和mtc指令的执行速度是比较慢的，因此，开始执行完下一条指令时，有可能CP0寄存器的值尚未最后传输到指定的目标通用寄存器中。此时，如果读取该通用寄存器，有可能并未得到正确的值。 这就是所谓的CP0冒险现象。
为了避免CP0冒险，我们在编程时需要在CP0操作指令的后面加上一条与前一条指令的目的通用寄存器无关的指令，也就是所谓的延迟槽（delay slot）。如果对性能不敏感，可以考虑用一条nop空操作指令填充延迟槽。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 10: 7.1.4 MIPS CPU中断机制
MIPS异常
在MIPS中，中断、陷阱、系统调用和任何可以中断程序正常执行流的情况都称之为异常。
精确异常：在引发异常的指令执行时，后面一条指令已经完成了读取和译码的预备工作，当异常产生时，这些预备工作被废弃，CPU从异常中返回时，再重新做读取和译码的工作。
MIPS对异常的处理是给异常分配一些类型，然后由软件给它们定义一些优先级，然后由同一个入口进入异常分配程序，在分配程序中根据类型及优先级确定该执行哪个对应的函数。
CP0中的EPC寄存器用于指向异常发生时指令跳转前的执行位置，一般是被中断指令地址。当异常时，是返回这个地址继续执行。但如果被中断指令在分支延迟槽中，则会硬件自动处理使EPC往回指一条指令，即分支指令。在重新执行分支指令时，分支延迟槽中的指令会被再执行一次。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 11
MIPS异常处理步骤
设置EPC，指向返回的位置
设置Status寄存器，EXL位迫使CPU进入内核模式（高特权级）并且禁用中断
设置Cause寄存器，使得软件能看到异常原因。地址异常时，也要设置BadVAddr寄存器，存储管理系统异常还要设置一些MMU寄存器。
CPU从异常入口点取指令执行。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 12
MIPS异常处理例程
保存现场：在异常处理例程入口，需要保护被中断的程序的现场，存储寄存器的状态，保证关键状态不被覆盖。
处理异常：根据Cause：ExcCode确定发生了什么类型的异常，完成想要做的任何事情。
准备返回：恢复现场，修改SR，设置成安全模式（内核态，禁止异常），也就是异常发生后的模式。
从异常返回：用指令“eret”，既清除SR：EXL位，也将控制权返回给存储在EPC中的地址。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 13
MIPS中断
CPU核外部的事件，即从一些真正的“硬件连线”过来的输入信号（外中断或硬中断），Cause：ExcCode编码为00000中断。这些中断使CPU转向某外部事件，MIPS CPU有8个独立的中断位（在Cause：IP7~2和IP1~0段），其中，6个（IP7~2）为外部中断，2个（IP1~0）为内部中断（可由软件访问），片上的时钟计数／定时器都会连接到一个硬件中断位上。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 14
MIPS CPU对中断的支持涉及CP0的两个重要的寄存器：状态寄存器（SR）和原因寄存器（Cause）。
使能全局中断（IE：Interrupt Enable）：要想使能中断，则全局中断位SR：IE必须置1，开中断，它是一个全局开关。
中断使能屏蔽（IM：Interrupt Mask）：SR[15~8]为中断屏蔽位，对应IM[7~0]，这8个bit位决定了哪些中断源有请求时可以触发一个异常，实际上是对中断信号的使能开关。8个中断源中的6个（IM[7~2]）对应Cause：IP7~2，用于外部硬件设备中断，其它2个（IM[1~0]）对应Cause：IP1~0，为软件中断屏蔽位。所谓中断源就是产生硬中断信号的PIC外接设备或者软中断。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 15
异常级别（EXL：Exception Level）：异常发生后，CPU立即设置SR：EXL，进入异常模式。异常模式强制CPU进入内核特权级模式并屏蔽中断，而不会理会SR其它位的值。EXL位在已设置的情况下，还没有真正准备好调用主内核的例程。在这种状态下，系统不能处理其他异常。保持EXL足够的时间保存现场，使软件决定CPU新的特权级别和中断屏蔽位应该如何设置。
异常类型（ExcCode：Exception Code）：PIC每个输入引脚上的有效（IM位为1，未被屏蔽）输入每个周期都会被采样，如果被使能，则引起一个异常。异常处理程序检查到Cause：ExcCode=0，则说明发生的异常是中断，此时将进入通用中断处理程序。
Notes: PIC：可编程中断控制器

## Slide 16
中断请求寄存器（IP：Interrupt Pending）：Cause[15~8]为中断挂起状态位，用于指示哪些设备发生了中断，具体来说就是识别PIC的哪个接入引脚对应的设备发来了中断信号。IP7~2随着CPU硬件输入引脚上的信号而变化，而IP1~0为软件中断位，可读可写并存储最后写入的值。当SR：IM[7~0]某些位使能，且硬中断或软中断触发时，Cause：IP[7~0]对应位将被置位，一般通过查询Cause：IP[7~2]的pending位，确定哪个设备发生了中断。
中断处理步骤（Interrupt Handle Procedure）中断是异常的一种，所以中断处理只是异常处理的一条分流。经过上一层异常处理例程处理后，其处理步骤如下：
将Cause：IP与SR：IM进行逻辑与运算，获得一个或多个使能的中断请求。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 17
选择一个使能的中断来处理，优先处理最高优先级的中断。
存储SR：IM中的中断屏蔽位，改变SR：IM，以保证禁止当前中断以及所有优先级小于等于本中断的中断在处理期间产生。
对于嵌套异常，则此时需要保护现场。
修改CPU到合适的状态以适应中断处理程序的高层部分，这时通常允许一些嵌套的中断或异常。设置全局中断使能SR：IE位，以允许处理高优先级的中断。还需要改变CPU特权级域（SR：KSU），使得CPU处于内核态，清除SR：EXL以离开异常模式，并把这些改动反映到状态寄存器中。
执行中断处理程，完成要做的事情。
恢复现场，恢复相关寄存器，返回被中断指令（返回被中断程序）。
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 18
谢谢聆听
Thank You