## Slide 1: 7.3 MIPS 31条指令介绍

## Slide 2: ADD
格式： ADD rd, rs, rt
目的: 与32位数相加
描述: rd ← rs + rt
将通用寄存器中存的32位数据rs与rt相加产生一个32位数据存入目标寄存器rd。
• 如果发生了溢出，则rd不改变并且产生一个溢出的异常。
• 如果相加不溢出，则产生的32位数据直接存入目标寄存器rd。
操作:
temp ←(GPR[rs]31||GPR[rs]31..0) + (GPR[rt]31||GPR[rt]31..0)
if temp32 ≠temp31 then
SignalException(IntegerOverflow)
else
GPR[rd] ←temp
Endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 3: ADDI
格式: ADDI rt, rs, immediate
目的: 使32位数据与一个立即数相加
描述: rt ← rs + immediate
16位有符号立即数与通用寄存器rs中的32位数相加产生一个32位的数存入目标寄存器rt。
• 如果发生了溢出，则rt不改变并且产生一个溢出的异常。
• 如果相加不溢出，则结果存入目标寄存器rt。
操作：
temp ←(GPR[rs]31||GPR[rs]31..0) + sign_extend(immediate)
if temp32 ≠ temp31 then
SignalException(IntegerOverflow)
else
GPR[rt] ←temp
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 4: ADDIU
格式: ADDIU rt, rs, immediate
目的: 使32位数据与一个立即数相加
描述: rt ← rs + immediate
一个16位有符号的立即数与通用寄存器rs中的32位数相加产生一个32位的数存入目标寄存器rt。
在任何情况下都不会有溢出的异常。
操作：
temp ←GPR[rs] + sign_extend(immediate)
GPR[rt] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 5: ADDU
格式: ADDU rd, rs, rt
目的: 32位数据相加
描述: rd ← rs + rt
将通用寄存器中存的32位数据rs与rt相加产生一个32位数据存入目标寄存器rd。
在任何情况下都不会有溢出的异常。
操作：
temp ← GPR[rs] + GPR[rt]
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 6: AND
格式: AND rd, rs, rt
目的: 按位逻辑与
描述: rd ← rs AND rt
将通用寄存器rs和rd中的数据每一位做按位与操作，将结果存入目标寄存器rd中。
操作：
GPR[rd] ← GPR[rs] and GPR[rt]
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 7: ANDI
格式: ANDI rt, rs, immediate
目的: 与一个常数做按位逻辑与
描述: rt ← rs AND immediate
将16位立即数做0扩展后与通用寄存器rs中的32位数据做按位与，将结果存入目标寄存器rt。
操作：
GPR[rt] ← GPR[rs] and zero_extend(immediate)
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 8: BEQ
格式: BEQ rs, rt, offset
目的: 比较通用寄存器的值，然后做pc相关的分支跳转
描述: 比较通用寄存器的值，然后做pc相关的分支跳转。
如果 rs = rt ，那么将offset左移两位，再进行符号扩展到32位与当前pc相加，形成有效转移地址，转到该地址。
如果rs != rt，则继续执行下条指令。
操作：
I: target_offset ← sign_extend(offset || 02)
condition ←(GPR[rs] = GPR[rt])
I+1: if condition then
PC ←PC + target_offset
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 9: BNE
格式: BNE rs, rt, offset
目的: 比较通用寄存器的值，然后做pc相关的分支跳转
描述: 如果 rs != rt ，那么将会跳转到现在pc与偏移量offset（如果是16位需扩展到18位）相加后所得的指令。
如果rs = rt，则继续执行。
操作：
I: target_offset ← sign_extend(offset || 02)
condition ← (GPR[rs] ≠ GPR[rt])
I+1: if condition then
PC ← PC + target_offset
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 10: J
格式: J target
目的: 在256MB的范围内跳转
描述: 该指令无条件跳转到一个绝对地址，instr_index有26位，在左移过后访问空间能达到228B，既是256M。
操作：
I:
I+1: PC ← PCGPRLEN-1..28 || instr_index || 02
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 11: JAL
格式: JAL target
目的: 在256MB范围内执行一个过程调用
描述: 在跳转到指定地址执行子程序调用的同时，在31号寄存器中存放返回地址（当前地址后的第二条指令地址）。
操作：
I: GPR[31] ←PC + 8
I+1: PC ←PCGPRLEN-1..28 || instr_index || 02
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 12: JR
格式: JR rs
目的: 使用寄存器的跳转指令
描述: PC ← rs
跳转地址存放在通用寄存器rs中，直接跳转到寄存器所存地址。
操作：
I: temp ← GPR[rs]
I+1: if Config1CA = 0 then
PC ← temp
else
PC ← tempGPRLEN-1..1 || 0
ISAMode ← temp0
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 13: LUI
格式: LUI rt, immediate
目的: 把一个立即数载入到寄存器的高位，低位补0
描述: rt ← immediate || 016
将一个16位的立即数载入到通用寄存器rt的高位，低16位补0。
操作：
GPR[rt] ← immediate || 016
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 14: LW
格式: LW rt, offset(base)
目的: 从内存读取一个字的有符号数据
描述: rt ← memory[base+offset]
从内存中基地址加偏移量所得到的准确地址中的内容加载到通用寄存器rt中。
操作：
vAddr ← sign_extend(offset) + GPR[base]
if vAddr1..0 ≠ 02 then
SignalException(AddressError)
endif
(pAddr, CCA) ← AddressTranslation (vAddr, DATA, LOAD)
memword← LoadMemory (CCA, WORD, pAddr, vAddr, DATA)
GPR[rt] ← memword
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 15: NOR
格式: NOR rd, rs, rt
目的: 按位逻辑或非
描述: rd ← rs NOR rt
将通用寄存器rs和rt中的数据每一位做按位或非操作，将结果存入目标寄存器rd中。
操作：
GPR[rd] ← GPR[rs] nor GPR[rt]
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 16: OR
格式: OR rd, rs, rt
目的: 按位逻辑或
描述: rd ← rs or rt
将通用寄存器rs和rt中的数据每一位做按位或操作，将结果存入目标寄存器rd中。
操作：
GPR[rd] ← GPR[rs] or GPR[rt]
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 17: ORI
格式: ORI rt, rs, immediate
目的: 和一个常数做按位逻辑或
描述: rt ← rs or immediate
将通用寄存器rs和经过0扩展的立即数每一位做按位或操作，将结果存入目标寄存器rd中。
操作：
GPR[rt] ← GPR[rs] or zero_extend(immediate)
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 18: SLL
格式: SLL rd, rt, sa
目的: 通过数字填充逻辑左移
描述: rd ← rt << sa
将通用寄存器rt的内容左移sa位，空余出来的位置用0来填充，把结果存入rd寄存器。
操作：
s ← sa
temp ← GPR[rt](31-s)..0 || 0s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 19: SLLV
格式: SLLV rd, rt, rs
目的: 通过数字填充逻辑左移
描述: rd ← rt << rs
将通用寄存器rt的内容逻辑左移，左移的位数保存在rs寄存器中，空余出来的位置用0来填充，把结果存入rd寄存器。
操作：
s ← GPR[rs]4..0
temp ← GPR[rt](31-s)..0 || 0s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 20: SLT
格式: SLT rd, rs, rt
目的: 通过小于的比较来记录结果
描述: rd ←(rs < rt)
比较在rs和rt寄存器中保存的有符号数，用boolean值保存结果到rd寄存器中。如果rs小于rt，则结果为1，反之结果为0。算数比较不会引起溢出异常。
操作：
if GPR[rs] < GPR[rt] then
GPR[rd] ← 0GPRLEN-1 || 1
else
GPR[rd] ← 0GPRLEN
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 21: SLTI
格式: SLTI rt, rs, immediate
目的: 通过跟立即数小于的比较来记录结果
描述: rt ←(rs < immediate)
比较在rs和经过符号扩展的16位立即数，用boolean值保存结果到rd寄存器中。如果rs小于rt，则结果为1，反之结果为0。算数比较不会引起溢出异常。
操作：
if GPR[rs] < sign_extend(immediate) then
GPR[rd] ← 0GPRLEN-1|| 1
else
GPR[rd] ← 0GPRLEN
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 22: SLTIU
格式: SLTIU rt, rs, immediate
目的: 通过跟立即数无符号小于的比较来记录结果
描述: rt ←(rs < immediate)
比较在rs和经过0扩展的16位立即数，用boolean值保存结果到rd寄存器中。如果rs小于rt，则结果为1，反之结果为0。算数比较不会引起溢出异常。
操作：
if (0 || GPR[rs]) < (0 || sign_extend(immediate)) then
GPR[rd] ← 0GPRLEN-1 || 1
else
GPR[rd] ← 0GPRLEN
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 23: SLTU
格式: SLTU rd, rs, rt
目的: 通过跟立即数无符号小于的比较来记录结果
描述: rd ←(rs < rt)
比较在rs和rt寄存器中保存的无符号数，用boolean值保存结果到rd寄存器中。如果rs小于rt，则结果为1，反之结果为0。算数比较不会引起溢出异常。
操作：
if (0 || GPR[rs]) < (0 || GPR[rt]) then
GPR[rd] ← 0GPRLEN-1 || 1
else
GPR[rd] ← 0GPRLEN
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 24: SRA
格式: SRA rd, rt, sa
目的: 通过数字填充算术右移
描述: rd ←rt >> sa (arithmetic)
将通用寄存器rt中的32位内容右移sa位，高位用rt[31]来填充，结果存入通用寄存器rd。
操作：
s ← sa
temp ← (GPR[rt]31)s || GPR[rt]31..s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 25: SRAV
格式: SRAV rd, rt, rs
目的: 通过数字填充算术右移
描述: rd ←rt >> rs (arithmetic)
将通用寄存器rt中的32位内容右移，高位用rt[31]来填充，结果存入通用寄存器rd。右移的位数由通用寄存器rs中的0-4bit确定。
操作：
s ← GPR[rs]4..0
temp ← (GPR[rt]31)s || GPR[rt]31..s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 26: SRL
格式: SRL rd, rt, sa
目的: 通过数字填充逻辑右移
描述: rd ←rt >> sa (logical)
将通用寄存器rt中的32位内容右移sa位，高位用0来填充，结果存入通用寄存器rd。
操作：
s ← sa
temp ← 0s || GPR[rt]31..s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 27: SRLV
格式: SRLV rd, rt, rs
目的: 通过数字填充逻辑右移
描述: rd ←rt >> rs (logical)
将通用寄存器rt中的32位内容右移，高位用rt[31]来填充，结果存入通用寄存器rd。右移的位数由通用寄存器rs中的0-4bit确定。
操作：
s ← GPR[rs]4..0
temp ← 0s || GPR[rt]31..s
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 28: SUB
格式: SUB rd, rs, rt MIPS32
目的: 与32位数相减
描述: rd ←rs - rt
将通用寄存器中存的32位数据rs与rt相减产生一个32位数据存入目标寄存器rd。
• 如果发生了溢出，则rd不改变并且产生一个溢出的异常。
• 如果相加不溢出，则产生的32位数据直接存入目标寄存器rd。
操作：
temp ← (GPR[rs]31||GPR[rs]31..0) - (GPR[rt]31||GPR[rt]31..0)
if temp32 ≠ temp31 then
SignalException(IntegerOverflow)
else
GPR[rd] ← temp31..0
endif
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 29: SUBU
格式: SUBU rd, rs, rt
目的: 32位数据相减
描述: rd ←rs - rt
将通用寄存器中存的32位数据rs与rt相减产生一个32位数据存入目标寄存器rd。
在任何情况下都不会有溢出的异常。
操作：
temp ← GPR[rs] - GPR[rt]
GPR[rd] ← temp
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 30: SW
格式: SW rt, offset(base)
目的: 存一个字到内存
描述: memory[base+offset] ←rt
将通用寄存器rt中的32位数据存入内存中的有效地址，有效地址由基地址和16位偏移量相加所得。
操作：
vAddr ← sign_extend(offset) + GPR[base]
if vAddr1..0 ≠ 02 then
SignalException(AddressError)
endif
(pAddr, CCA) ← AddressTranslation (vAddr, DATA, STORE)
dataword← GPR[rt]
StoreMemory (CCA, WORD, dataword, pAddr, vAddr, DATA)
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 31: XOR
格式: XOR rd, rs, rt
目的: 按位逻辑异或
描述: rd ←rs XOR rt
将通用寄存器rs和rt中的内容按位进行异或操作，将结果存入rd中。
操作：
GPR[rd] ← GPR[rs] xor GPR[rt]
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 32: XORI
格式: XORI rt, rs, immediate
目的: 和一个常数做按位逻辑异或
描述: rt ←rs XOR immediate
将通用寄存器rs和经过0扩展的立即数每一位做按位异或操作，将结果存入目标寄存器rd中。
操作：
GPR[rt] ← GPR[rs] xor zero_extend(immediate)
Notes: 引导学员思考经销商管理的方面，注重框架性思维的培训

## Slide 33
谢谢聆听
Thank You